Gestaltungskriterien Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmaufstellung

- parallel zur Gesichtsfläche

- Blickrichtung 90° zum Fenster

- Oberste Zeile auf dem Bildschirm maximal auf Augenhöhe (Blickwinkelneigung von 15° anstreben)

- Blendungen, Spiegelungen und Reflexionen vermeiden

- Die Blendung darf weder durch Lampen oder Leuchten (Direktblendung) noch durch Spiegelungen hoher Leuchtdichten auf glänzenden Flächen (Reflexblendung) hervorgerufen werden

- Abstand Auge – Bildschirm ca.50 – 80 cm

- Der Bildschirm sollte dreh- und neigbar sein

Kontraste und Farben

- Heller Grund mit dunklen Zeichen

- Farben sparsam verwenden (Rot-Blau Kombination ist ungünstig )

Tastatur

- So anordnen, dass davor eine Handauflagenfläche von ca. 10-15 cm möglich ist.

- Flexibel aufstellbar – vom Bildschirm getrennt

- Tastaturbeschriftung gut lesbar

- Tastaturhöhe max. 30mm

- Tastaturneigung kleiner als 15 Grad

Maus

- Die Maus sollte neben der Tastatur möglichst körpernah liegen

- Die ergonomisch gestaltete Maus entspricht der Anatomie der Hand

Vorlagenhalter

- Frei aufstellbar – zwischen 15 Grad und 75 Grad neigbar

- Vorlagen müssen gut lesbar und ausreichend groß sein

Arbeitstisch

- Standsicher und erschütterungsfrei

- Tischhöhe, wenn nicht höhenverstellbar, 72 cm

- Tischhöhe höhenverstellbar bei Sitz-/Steharbeitsplätzen mindesten 65 cm bis 1,25 m.

- Tischfläche mindesten 160 x 80 cm

- Plattentiefen unter 80 cm gelten nur als Ablage oder Aufstellfläche

- Die Oberfläche sollte frei von störenden Reflexionen und Spiegelungen sein

- Empfehlenswert ist eine matte bis seidenmatte Oberfläche für Arbeitsflächen und Mobiliar

Arbeitstuhl

- Bürodrehstuhl auf fünf gleichartigen Abstützpunkten oder gebremsten Rollen höhenverstellbar von 42 bis 53 cm

- Mit Tiefenfederung, auch in niedrigster Einstellung

- Anpassung der Sitzhöhe an feste Tischhöhe für kleine Personen durch Fußstützen

- Die Rückenlehne sollte in der Höhe einstellbar sein

Beinraum am Arbeitsplatz

- Höhe zwischen 65 – 69 cm

- Breite mindesten 85 cm

- Tiefe mindesten 60 cm

Elektrifizierung

- Kabelführende Schächte und Kanäle mit getrennter Führung von Stark- und Schwachstromleitungen

Licht

- Horizontale Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz mindesten 500 Lux

- Leuchten parallel zum Fenster und zur Blickrichtung anordnen

- Optimal ist eine Kombination aus indirekter gleichmäßiger Raumausleuchtung plus individueller Arbeitsplatzleuchte

Klima

- Für Bürotätigkeiten gilt eine empfohlene Temperatur von 20 bis 22°C

- Bei hohen Außentemperaturen sollte die Raumtemperatur 26°C nicht überschreiten

- Luftgeschwindigkeit am Arbeitsplatz 0,1 bis 0,15 m/sec

- Relative Luftfeuchtigkeit im bereich von 40 bis 65 %, optimal ist 50%

Lärm

- Arbeitsmittel müssen mit Lärmminderungstechnik ausgerüstet sein

- Umgebungslärm darf weder die Sprachverständigung noch die Konzentration beeinträchtigen

- Beurteilungspegel am Bildschirmarbeitsplatz max. 55 dB